Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)».

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025 года.

Расчетный срок – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Кельтеевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Краткая историческая справка

Калтасинский район был образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской Автономной Республики на кантоны и образовано 48 районов.

Административный центр района первоначально был размещен в селе Красный Холм, поскольку в деревне Калтасы, утверждённой в качестве районного центра, не было условий для размещения административных учреждений.

В 1932 году Краснокамский район был присоединён к Калтасинскому району, после чего административный центр Калтасинского района был перенесён в село Николо-Березовка.

В 1935 году район вновь был разделён на Калтасинский и Краснокамский районы, село Кельтей стало центром Калтасинского района. 5 марта того же года было начато строительство административного центра в деревне Калтасы.

В районе функционирует 10 сельскохозяйственных предприятий, 30 крестьянских фермерских хозяйств и 7837 личных подсобных хозяйств. Земельная площадь Калтасинского района составляет 151870 га, из них сельскохозяйственных угодий — 81196 га (пашня — 44080 га, сенокосы — 12208 га, пастбища — 24866 га). Среди посевных площадей в 2008 году 17272 га занимали зерновые культуры, 1818 га — овощи и картофель, 21085 га — кормовые культуры.

Сбор зерновых составил в 2008 году 246,4 тыс. центнеров, средняя урожайность 14,2 ц/га.[5]

Постановлением Президиума ВЦИК переведены из района в район следующие населенные пункты и сельские Советы: из Калтасинского района в Бураевский район - Бустанаевский и Кугарчинский сельсоветы, Барьязинский сельсовет без завода Чумара и лесных площадей государственного значения; из Калтасинского района в Янаульский район - Чераульский, Орловский, Краснохолмский, Ижболдинский, Сосновский, Кырпинский сельсоветы; из Янаульского района в Калтасинский район - Сусадыбашевский сельсовет, а д.Старый Орьебаш Кырпинского сельсовета оставлена в Калтасинском районе.

В сентябре 1933 года Барьязинский и Кугарчинский сельсоветы возвращены в Калтасинский район.

3 февраля 1935 года Президиум Башкирского ЦИК вновь восстанавливает Краснокамский район, в связи с этим административным центром Калтасинского района временно становится д.Кельтей. А с 1936 года административные учреждения переходят во вновь построенный поселок Калтасы.

В 1963 - 64 гг. Калтасинский, Краснокамский, Татышлинский районы вошли в состав Янаульского района. В марте 1964 года Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР вновь образован Калтасинский район с центром в селе Калтасы, куда вошли все сельские советы бывшего Краснокамского района.

В 1972 году произошло последнее разделение района на Калтасинский и Краснокамский в существующих ныне границах. Тогда в Краснокамский район отошли 14 населенных пунктов Новобуринского сельского совета.

Национальный состав района согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: марийцы — 45,9 %, русские — 19 %, татары — 14 %, башкиры — 10,2 %, удмурты — 10,1 %, лица других национальностей — 0,8 %[3].

В районе функционируют 52 общеобразовательные школы, в том числе 15 средних; 22 массовые библиотеки и 48 клубных учреждений, 4 больницы. Издаётся газета на русском, татарском и марийском языках «Заря» — «Та?» — «Ужара».

Районный центр - село Калтасы, находится в 210 км от г.Уфы, в 50 км от железнодорожной станции Янаул, в 40 км от г.Нефтекамска.

Площадь района составляет 1 548,35 кв.км, его протяженность с запада на восток - 63 км, с севера на юг - 47 км.

1.1.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан занимает значительную площадь западной и юго-западной части района. Административный центр сельского поселения – д. Большой Кельтей, расстояние до районного центра с. Калтасы –18 км. В состав сельского поселения входят десять населенных пунктов: д.Большой Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем, д.Гареевка, д.Графское, д.Нижний Тыхтем, д.Новый Ашит, д.Родники, д.Чумара, д.Шарипово.

Кельтеевский сельсовет граничит с севера – сельским поселением Амзибашевский сельсовет, с востока – сельскими поселениями: Нижнекачмашевский сельсовет, Калтасинский сельсовет, Калмиябашевский сельсовет; с запада – с муниципальным районом Краснокамский район,с  юго-запада – с муниципальным районом Дюртюлинский район.

1.2 Существующая застройка.

д.Большой Кельтей

Деревня Большой Кельтей является административным центром сельского поселения Кельтеевский сельсовет.

Село расчленено рекой Кельтей, мелкими речушками и озёрами. Северная часть села граничит с дорогой межмуниципального значения. С западной и восточной части села проходят дороги муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части села.

с.Кутерем

Расстояние до районного центра с. Калтасы –20 км.

Существующая планировочная структура расчленена реками Кутеремка и .каменка на три части с севера на юг. Через центр села с северо-запада на юго-восток проходит дорога межмуниципального значения. Общественный центр расположен в юго-восточной части села.

д.Верхний Тыхтем

Расстояние до районного центра с. Калтасы –12 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с запада на восток. Вдоль восточной границы протекает река Тыхтем. На границе в северо-западной части села располагаются два небольших водохранилища. Общественный центр расположен в центральной части села.

д.Гареевка

Расстояние до районного центра с. Калтасы –28 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль реки Тыхтем. С северной и западной стороны проходит дорога муниципального значения. Общественный центр отсутствует.

д.Графское

Расстояние до районного центра с. Калтасы –28 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера на юг. На востоке вдоль границы протекают реки: Малый Кельтей и Красный Ключ, которые расчленяют населённый пункт на три части. Общественный центр расположен в центральной части села.

д.Нижний Тыхтем

Расстояние до районного центра с. Калтасы – 14 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера на юг. На востоке вдоль границы протекает река Тыхтем. Вдоль западной границы проходит дорога муниципального значения. Общественный центр расположен в центральной части.

д.Родники

Расстояние до районного центра с. Калтасы – 21 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера на юг. На западе вдоль границы протекает река Кельтей. Общественный центр отсутствует.

д.Новый Ашит

Расстояние до районного центра с. Калтасы –17 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с запада на восток. Вдоль восточной и южной границы протекает река Тыхтем. Общественный центр расположен в восточной части.

д.Чумара

Расстояние до районного центра с. Калтасы –59 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера на юг. Вдоль восточной и северо-восточной границы протекает река Калтаса. Общественный центр расположен в восточной части.

д.Шарипово

Расстояние до районного центра с. Калтасы –30 км.

Существующая планировочная структура вытянута в направлении с севера-востока на юг-запад. Вдоль западной границы протекает река Кельтей. Общественный центр отсутствует.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками, небольшой фонд блокированных и секционных жилых домов имеется в с.Кутерем.

1.2.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в административном центре сельсовета д. Большой Кельтей, а также в населённых пунктах с.Кутерем, Нижний Тыхтем, Верхний Тыхтем.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 2.

таблица 2

Перечень общественных зданий и сооружений.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
|  | д.Большой Кельтей |
| 1 | Администрация |
|  | - Почта |
| 2 | Детский сад |
| 3 | ФАП |
| 4 | СОШ |
| 5 | Магазин «Солнышко» |
| 6 | Магазин «Каламбур» |
| 7 | СДК |
|  | - Библиотека |
|  | с.Кутерем |
| 1 | Детский сад |
| 2 | Школа |
| 3 | Филиал МУЗ |
| 4 | Филиал ГБУ Реабилитационный центр |
| 5 | СДК |
|  | - Библиотека |
| 6 | Магазин |
|  | - Общепит |
| 7 | Магазин |
| 8 | Магазин |
| 9 | Магазин |
| 10 | Банк «Сбербанк» |
| 11 | Почта |
| 12 | Магазин ИП Чикурова |
| 13 | Аптека «Фармленд» |
| 14 | Церковь (строится) |
| 15 | АНУ (Арланское нефтепроводное правление) |
|  | д.Верхний Тыхтем |
| 1 | ФАП |
|  | - Магазин «Лена» |
| 2 | СДК |
|  | - Библиотека |
| 3 | Школа (закрытая) |
| 4 | Почта |
| 5 | Магазин «Шахмин» |
|  | д.Чумара |
| 1 | ФАП |
| 2 | СДК |
| 3 | Магазин |
|  | д.Нижний Тыхтем |
| 1 | СОШ |
| 2 | СДК |
| 3 | Магазин ИП Зарипов |
| 4 | Магазин |
|  | д.Графское |
| 1 | ФАП |
|  | д.Нижний Тыхтем |
| 1 | ФАП |
| 2 | Клуб |
|  | - Магазин (недействующий) |

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности.

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части села.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 3.

таблица 3

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
|  | д.Большой Кельтей |
| 1 | Склады |
| 2 | Гаражи |
| 3 | Пилорама |
|  | - Склады ИП Пикинена |
| 4 | Пилорама (недействующая) |
| 5 | Фермерское хозяйство ИП Валтиев |
| 6 | Мельница (закрытое) |
| 7 | МТФ |
|  | с.Кутерем |
| 1 | Фермерское хозяйство ИП Шумков |
| 2 | ООО «Коммунальник» |
| 3 | Нефтесборный парк ОАО «Уралсибнефтепровод» |
| 4 | Техническое обслуживание |
|  | д.Чумара |
| 1 | Пилорама ИП Загриев |
|  | д.Верхний Тыхтем |
| 1 | Зерноток |
| 2 | МТМ |
| 3 | МТФ |
|  | д.Нижний Тыхтем |
| 1 | МТФ |
| 2 | Пилорама |
|  | д.Графское |
| 1 | ОТФ (закрытое) |
|  | д.Новый Ашит |
| 1 | МТФ ООО «Новый Путь» |
|  | д.Родники |
| 1 | Мебельный цех ИП Кузнецов |
| 2 | Нефтяная скважина |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Кельтеевского сельсовета выявлены следующие памятники истории, культуры и археологии:

Выявленные памятники истории и архитектуры

| № | Наименование |
| --- | --- |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Манякский могильник |
| Памятники археологии |
| 2 | Манякское 2 селище |
| 3 | Манякское городище |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 4 | Руины лесопильного завода, мельницы, шлюзной системы |

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автодорога межрайонного значения – Красный Холм-Нефтекамск — дорога имеет твердое, усовершенствованное покрытие, длина участка — 48,06 км.

Автодороги районного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами республиканского значения и далее с районным центром, и относятся к IV технической категории. Покрытие автодорог районного значения в основном гравийно-щебеночное (75,6%), 24,4% имеют усовершенствованное покрытие.

Характеристика дорог Кельтеевского сельсовета

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населённых пунктов | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяжённость, км (грунтовое/ щебеночное покрытие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межрайонного значения, проходящие по нескольким районам |
| Красный Холм-Нефтекамск | Красный Холм-Нефтекамск | 41,8 | III | 41,8 |
| Межрайонного значения, проходящие в границах одного района |
| Кутерем-Калегино | Кутерем-Калегино | 16,9 | IY | 16,9 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенныхпунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

Расстояние до ближайшей ж/д станции Янаул: 75 км.

1.5  Кладбища.

Кладбища по состоянию на начало 2015 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Кладбище (д.Большой Кельтей) | В 50 м к С от населённого пункта | 0,6 | 0,26 | 1 |
| Кладбище (д.Большой Кельтей) | В 10 м к Ю от населённого пункта | 0,7 | 0,18 | 0,9 |
| Кладбище (с.Кутерем) | В 20 м к В от населённого пункта | 0,5 | 0,08 | 1 |
| Кладбище (д.Графское) | В 100 м к В от населённого пункта | 0,5 | 0,2 | 1,4 |
| Кладбище (д.Верхний Тыхтем) | В 170 м к ЮВ от населённого пункта | 0,5 | 0,26 | 1,6 |
| Кладбище (д.Гареевка) | В 20 м к ЮВ от населённого пункта | 0,24 | 0,03 | 0,6 |
| Кладбище (д.Чумара) | В 10 м к С от населённого пункта | 0,75 | 0,12 | 0,3 |
| Кладбище (д.Чумара) | на В от населённого пункта | 0,36 | 0,12 | 0,5 |

1.6  Коммунальные сооружения.

Свалки по состоянию на начало 2015 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Свалка (д.Большой Кельтей) | В 850 м к Ю от населённого пункта | 1,9 | 1,15 | - |
| Свалка (д.Большой Кельтей) | В 800 м к СЗ от населённого пункта | 1,5 | 0,85 | - |
| Свалка (д.Графское) | В 500 м к В от населённого пункта | 0,8 | 0,53 | - |
| Свалка (д.Верхний Тыхтем) | В 300 м к СЗ от населённого пункта | 0,8 | 0,54 | - |
| Свалка (д.Новый Ашит) | В 700 м к ЮВ от населённого пункта | 0,9 | 0,8 | - |
| Свалка (д.Гареевка) | В 300 м к СВ от населённого пункта | 0,5 | 0,3 | - |

Скотомогильники по состоянию на начало 2015 года.

| Наимено-вание (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от центра города | от ближайшей жилой застройки |  |
| Скотомогильник (с.Кутерем) | В 680 м к ЮВ от населённого пункта | 1,1 | 0,7 | - |
| Скотомогильник (д.Верхний Тыхтем) (оборудованный) | В 1,2 км к С от населённого пункта | 1,8 | 1,1 | - |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климат района континентальный умеренно-теплый и влажный, часто наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Среднемесячная температура  воздуха  в  годовом   ходе изменяется  от -14,8 ºС в январе до +18,5 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и соответственно равны -51 ºС и +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 446 мм, с максимумом в теплый период (337 мм) и минимумом в холодный (109 мм). Снежный покров появляется в конце октября и сходит в середине апреля, достигая высоты к концу зимы в среднем 50 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/с.

Зона влажности – умеренно-сухая. Количество дней с туманом на территории Калтасинского района составляет 40-50 дней.

Метели наблюдаются в течение всего зимнего периода с максимумом в декабре-январе.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления -41 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8ºС) 211 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 102 см, раз в 50 лет – 149 см.

Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Янаул по данным

ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология».

Для  теплового режима атмосферы решающее значение имеет теплообмен с земной поверхностью с. Калтасы  имеет: средняя годовая температура приближается к 2,0 оС

Основным источником влаги являются атмосферные осадки. В холодный   период осадки выпадают в виде снега, в теплый период в виде дождя.  Для села Калтасы даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова 11. XI и  14.IV   В селе, если характеризовать  количество осадков от высоты,  то IIа зона (общая пятая зона), от 500-550 мм (Зона ландшафтов барьерного подножия).

Месячная и годовая сумма осадков (годовой ход  количества осадков)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 28 | 20 | 30 | 32 | 50 | 55 | 62 | 60 | 55 | 55 | 40 | 37 | 524 |

- среднее число дней с грозой – 43 дня в год;

- среднее число дней с градом – 5 дней в год;

- среднее число дней с туманом – 42 дней в год;

- относительная влажность воздуха в среднем – 68,5%;

- средняя высота снежного покрова – от 45 до 60 см;

- средняя плотность снежного покрова – до 270 кг/м3;

- средний запас воды в снежном покрове – от 100 до 150 мм.

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС

обеспеченностью 0,98 -44

обеспеченностью 0,92 -42

2. Температура воздуха наиболее холодных пятидневки, ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -37

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -21 ºС

4. Абсолютная минимальная температура воздуха -51ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,2 ºС

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 169/-9,4

<8 226/-6,0

<10 243/-5,0

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 82%

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 82 %

9. Количество осадков за ноябрь-март 109 мм

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 5/9

СВ 9/10

В 5/7

ЮВ 11/11

Ю 34/26

ЮЗ 23/24

З 10/10

СЗ 3/4

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 4,5

СВ 6,1

В 5,4

ЮВ 9,0

Ю 8,0

ЮЗ 6,4

З 5,6

СЗ 5,5

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,8 м/с

13. Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 142 см

раз в 50 лет 197 см

Климатические параметры теплого периода года

1. Барометрическое давление 1004,5 гПа

2. Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +27,8

обеспеченностью 0,98 +54,6

обеспеченностью 0,96 +24,9

обеспеченностью 0,95 +51,0

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,9 ºС

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +38 ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5 ºС

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплогомесяца 70 %

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 56 %

8. Количество осадков за апрель-октябрь 65 мм

9. Суточный максимум осадков 338 мм

10. Средняя продолжительность охладительного периода 34 дней

11. Средняя температура охладительного периода 18,6 ºС

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0 м/с

13. Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 15

СВ 12

В 10

ЮВ 7

Ю 14

ЮЗ 13

З 19

СЗ 9

14.Среднее число дней с росой за год 68

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,8 | -14,4 | -7,8 | 2,8 | 11,5 | 16,6 | 18,5 | 16,1 | 10,1 | 2,7 | -5,6 | -11,9 | 2,0 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,4 |

| Кумертау | -13,8 | -12,8 | -6,1 | 4,8 | 13,6 | 18 | 19,7 | 17,5 | 11,8 | 3,3 | -5 | -10,6 | 03.04.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,4 |

2.2. Рельеф.

Калтасинский район расположен в пределах Прибельской равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа. Глубина среза речной сети до 50-100 м. Склоны водоразделов сглаженные с уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках до 15-20%. Общее снижение рельефа – в южном направлении, к долине Быстрого Таныпа. Абсолютные отметки поверхности здесь минимальные – 75-90 м. В долине прослеживаются поймы и две надпойменные террасы. Правый берег часто крутой, местами обрывистый с высотой обрывов до 5-10 м. На отдельных участках имеет место подмыв берегов и их обрушение.

По условиям рельефа значительная часть района благоприятна для любого вида строительства.

В геологическом строении района на глубину до 300 метров  участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена ним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарский, артинский и кунгурский ярусы) сложены преимущественно карбонатными породами: известняками, доломитами, содержащими в верхней части кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты гипса и ангидритов. Глубина залегания нижнепермских отложений в районе – 170-250 м. Верхний отдел перми представлен казанским и уфимским ярусами. Отложения верхней перми сложены преимущественно терригенными образованиями: толщей неравномерно переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов с маломощными прослоями известняков, мергелей, реже конгломератов и доломитов. Отложения шешминской свиты на отдельных интервалах загипсованы. Общая мощность верхнепермских пород достигает 150-200 м.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми спорадически в нижней части водораздельных склонов и в переуглублениях р.Быстрый Танып. Представлены они глинами с прослоями песков и галечников в основании. Мощность отложений 1-30 м., в долине р.Быстрый Танып – до 20-25 м. На повышенных склонах водоразделов местами распространены плиоцен-ниже-четвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинрки с прослоями песков и галечников. Мощность свиты чаще всего до 10 м.

Среди четвертичных отложений широким развитием пользуются элювиально-делювиальные образования: глины, суглинки, реже супеси с включением дресвы и щебня коренных пород. Отложения почти сплошным чехлом покрывают водоразделы и их склоны. Мощность отложений 1-5 м., реже более. В долинах рек распространены аллюминиальные отложения, слагающие пойму и надпойменные террасы Быстрого Таныпа и их притоков. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 1-20 м.; верхняя – суглинками, супесями, глинами и глинистыми песками мощностью от 0,2-3 м до 10-15 м на надпойменных террасах Быстрого Таныпа.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

на территории Кельтеевского сельсовета.

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Арланское месторождение нефти |
| 2 | Гареевское месторождение нефти |
| 3 | Южное месторождение нефти |

На территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет министерством оформлена справка от 23.09.2013 № 895 об отсутствии месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, с целью добычи песчано-гравийной смеси для своих нужд на участках недр, расположенных в 1,8 км (уч.1) и 2,5 км (уч.2) восточнее северной окраины с. Кутерем.

Лицензий на пользование недрами на территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан министерством не оформлено.

2.3. Гидрография.

Район также богат водным ресурсам. Общая площадь земель водного фонда составляет 66 га .

Общая протяженность рек района 469,7 км, в том числе р. Быстрый Танып – 37 км.

Территория района характеризуется наличием довольно развитой гидрографической сети, представленной в основном реками – Быстрый Танып, Белой, Буя.

Бы́стрый Таны́п (башк. Тере Танып) — река в Пермском крае и Башкортостане, правый приток реки Белая (бассейн Камы). Длина реки — 345 км, площадь бассейна — 7560 км². Среднегодовой расход воды — в 20 км от устья составляет 44,5 м³/с. Питание в основном снеговое. Танып замерзает в первой половине ноября, а вскрывается в апреле[1].

Река Быстрый Танып (Тере Танып), правый приток Белой. Берет начало из болот Ординского района Пермской области. Протекает по Татышлинскому, Балтачевскому, Бураевскому, Калтасинскому, Краснокамскому районам. Длина 345 км, средний уклон 0,5%, площадь бассейна 7560 км2, средняя высота 159 м, заболоченность 2%, лесистость 25%, закарстованность 25%. Рельеф местности представляет холмисто-увалистую равнину, верховье и левобережье повышаются до 284 м. Преобладают серые лесные почвы. Верхняя и нижняя части бассейна реки занимают смешанные леса, средняя часть - с.-х. земли. Питание главным образом, снеговое. Сток весной составляет 66%, летом и осенью - 20%, зимой - 14%. Средне-годовой расход воды в устье 44,6 м3/с. Основные притоки: Юг, Верзи, Гарейка - справа, Яр, Кизган, Сибирган - слева.

Водный режим рек района характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летнее-осенними паводками и длительной устойчивой зимней меженью. Продолжительность весеннего половодья 70 дней, на малых реках 30-40 дней.

| Водный объект | Протяженность реки в км | Куда впадает |
| --- | --- | --- |
| Река Быстрый Танып | 345 | Река Белая |
| Река Кельтей | 44 | (Бассейн реки Белой) |
| Река Кутеремка | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Каменка | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Тыхтем | 45 | (Бассейн реки Белой) |
| Река Малый Кельтей | 16 | (Бассейн реки Белой) |
| Река Красный Ключ | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Калтаса | 32 | Река Быстрый Танып |
| Река Каменный Ключ | 4,2 | Река Калтаса |
| Река Юраза | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Линер | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Берёзовка | 43 | Река Кама |
| Река Малый Кельтей | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Аргыш | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Ближний Лог | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Юсуп | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Морзаш | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Чёрный | 5,3 | Река Калтаса |
| Река Светлый Ключ | - | (Бассейн реки Белой) |
| Река Суелга | 6,7 | Река Качмаш |
| Река Кумзелга | - | (Бассейн реки Белой) |
| Болото Шаргезе | - | (Бассейн реки Белой) |
| Озеро Медведь | - | (Бассейн реки Белой) |
| Озеро Кривое | - | (Бассейн реки Белой) |
| Озеро Сосновое | - | (Бассейн реки Белой) |
| Озеро Мочище | - | (Бассейн реки Белой) |
| Озеро Круглое | - | (Бассейн реки Белой) |

Населённые пункты, попадающие в зоны подтопления(затопления), вызванные гидрологическими и гидродинамическими

явлениями и процессами

| Наименование водного объекта | Наименование населённого пункта | Критический уровень, при котором происходит подтопление (затопление), при обеспеченности паводка | Количество пострадавшего населения (жилые здания) |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Быстрый Танып | д.Чумара | Пост Алтаево, 860 см, 70% | 17 (10) |

2.4. Растительный и животный мир.

Калтасинский район Республики Башкортостан расположен  в пределах Прибельской увалисто–волнистой равнины, в междуречье Быстрого Таныпа и Буя. Общая площадь  лесистости Калтасинского района составляет 61434 га. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Климат теплый, умеренно влажный. Растительный покров представлен хвойными и мягколиственными лесами, ими занято 60 308 га площади.Главным климатообразующим фактором является солнечная радиация. Приход, расход   лучистой  энергии различен для разных широт в разное время года и дня, зависит от прозрачности  атмосферы и облачности.   Для сравнения,  число дней  без солнца  в  Калтасах  101 дней,  а  в  Аксенове 78 дней, при этом наибольшее  число дней приходится на декабрь, январь, наименьшее на летнее месяцы.  Годовой ход продолжительности  солнечного сияния для   Калтасинского района   1520 часов летом и 340 часов зимой (холодный период).

Район обладает рекреационным потенциалом:

а) 34,8 % территории района занимают леса. Растительный покров в лесной зоне   представлен хвойными и мягколиственными лесами, ими занято 56747 га площади. Хвойные насаждения занимают площадь 34,4 %, твердолиственные 2,3 %, мягколиственные 63,3 %;

б) район также богат водным ресурсам. Общая площадь земель водного фонда составляет 66 га  это  река Быстрый Танып, которая протекает в юго-восточной части района по границе с МР  Бураевский район.

в) специфической особенностью территории является разнообразный  тип рельефа;

г) маршрут экологической тропы: пляж реки Быстрый Танып – Попова гора – родник на берегу реки Надеждинки – Надеждинские шиханы, сплав по живописному участку реки Быстрый Танып по маршруту – Кугарчино-Василово-Надеждино.

д) большую ценность для района представляет лекарственные травы: тысячелистник, девясил британский, чистотел, кровохлебка лекарственная.

Таким образом, территория района благоприятна для развития  существующих и размещения новых зон отдыха. Ограничением являются сельскохозяйственные    земли,    местами заболоченность.

2.5. Почвы.

Почвенный покров Калтасинского района на 97% представлен серыми лесными почвами. Механический состав почв района – от супесчаного до тяжелосуглинистого и глинистого. Мощность гумусового горизонта до 16 см. Почвы района вследствие небольшой мощности пахотного горизонта и сильной его распыленности обладают рядом отрицательных свойств: неблагоприятный водно-воздушный режим, низкий коэффициент использования атмосферных осадков (55-65%), низкая влагоемкость, большой сток талых и дождевых вод, что ведет к смыву верхнего плодородного слоя.Почвы района относятся к северной подзоне лесостепной зоны и относятся к району перспективного осушения. Большая часть почв освоена. В почвенном фоне различаются следующие типы почв.

Дерново-подзолистые почвы расположены на юго-западе и западе района по очень пологим склонам и платообразным вершинам водоразделов. Преобладает тяжело-суглинистый, легко-суглинистый механический состав. Недостатком почв является низкое содержание гумуса, распыленность структуры, плотное строение, неудовлетворительная водонипроницаемость и влагоемкость. Они обеднены питательными элементами и обладают повышенной кислотностью.

На севере района наблюдаются светло-серые лесные почвы. Это почвы тяжело-суглинистого, глинистого и средне-суглинистого механического состава, расположены преимущественно по вершинам увалов, верхней трети пологих склонов различной экспозиции. Главным недостатком этих почв является их переувлажненность и повышенная кислотность.

Южнее села Калтасы, севернее р.Быстрый Танып преобладают темно-серые лесные почвы. Это преимущественно почвы тяжелого механического состава, расположенные по нижним частям пологих, покатых склонов, выровненных водораздельных плато. Они выборочно пригодны под сельское хозяйство – в основном под сенокосы, в меньшей степени пастбища.

Почвы речных пойм вдоль р.Быстрый Танып включают в себя слоистые, зернистые, бурые, луговые, лугово- и торфяно-болотные почвы. Преобладают почвы тяжело-суглинистого и средне-суглинистого состава, в основном пригодные под сенокосы и пастбища, т.к. на них формируются пойменные луга с богатым видовым составом трав.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Кельтеевский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Существующая численность населения Кельтеевского сельсовета составляет 2,91 тыс. чел.

Динамика численности населения сельсовета по населённым пунктам

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население перепись 1989г.*, чел. | Население перепись 2002г.*, чел. | Население перепись 2010г., чел. | Население сущ. 01.01.2015г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Численность населения всего по с/с*, тыс. чел. | 2973 | 3026 | 2585 | 2913 |
| 1 | д.Большой Кельтей | 937 | 907 | 759 | 888 |
| 2 | д.Верхний Тыхтем | 255 | 291 | 258 | 288 |
| 3 | д.Гареевка | 46 | 37 | 15 | 20 |
| 4 | д.Графское | 77 | 134 | 64 | 90 |
| 5 | с.Кутерем | 1044 | 1141 | 1081 | 1193 |
| 6 | д.Нижний Тыхтем | 215 | 194 | 159 | 180 |
| 7 | д.Новый Ашит | 82 | 81 | 58 | 78 |
| 8 | д.Родники | - | 12 | 17 | 10 |
| 9 | д.Чумара | 254 | 195 | 148 | 147 |
| 10 | д.Шарипово | 63 | 34 | 26 | 19 |

Примечание: *состав сельсовета дан по существующему положению на 2015г.

Население моложе трудоспособного возраста составляет – 22,0 %, трудоспособного – 56,5 %, старше трудоспособного — 21,5 %.

Проектом принят оптимистический вариант развития сельсовета. Прогнозируется сохранение миграционного прироста и незначительный естественный прирост населения, в связи с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

В основу проектной системы расселения заложены следующие положения:

1) Принцип максимального сохранения сложившейся сети населённых пунтов.

2) В системе расселения каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой. Д.Большой Кельтей проектируется как центр подрайонной и местной систем расселения района.

Проектная численность населения по населённым пунктам (тыс.чел.)

таблица б)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Население сущ. 2015г. | Население 1 очередь 2025г. | Население расч. срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Численность населения всего по с/с, тыс. чел. | 2,913 | 3,0 | 3,14 |
| 1 | д.Большой Кельтей | 0,888 | 0,92 | 0,96 |
| 2 | д.Верхний Тыхтем | 0,288 | 0,29 | 0,30 |
| 3 | д.Гареевка | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | д.Графское | 0,090 | 0,09 | 0,10 |
| 5 | с.Кутерем | 1,193 | 1,24 | 1,29 |
| 6 | д.Нижний Тыхтем | 0,180 | 0,18 | 0,19 |
| 7 | д.Новый Ашит | 0,078 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | д.Родники | 0,010 | 0,02 | 0,04 |
| 9 | д.Чумара | 0,147 | 0,14 | 0,14 |
| 10 | д.Шарипово | 0,019 | 0,02 | 0,02 |

Общая прогнозная численность населения по сельсовету на расчётный срок составит 3,14 тыс.чел.

Прогноз возрастного состава населения

таблица б)

| Возрастные группы | Сущ. полож., % | Прогноз на расч.срок % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,0 | 22,5 |
| В трудоспособном возрасте | 56,5 | 56,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,5 | 21,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Трудовые ресурсы

Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития сельсовета. Предлагается сохранение действующих предприятий; сохраняется занятость на существующих предприятиях.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 56,5 % от всего населения.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом предпринимательстве, в агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, в стройиндустрии, в сфере отдыха, в сфере обслуживания (сфере услуг), в том числе социальном обслуживании и здравоохранении. Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди населённых пунктов района останутся д.Большой Кельтей и с.Кутерем. Сохранится маятниковая миграция трудовых ресурсов.

Прогноз в %% трудовых ресурсов

таблица д)

| Наименование | Сущ. полож., %% | Прогноз на расч. срок, %% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| I Трудовые ресурсы в том числе: | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. Трудоспособное население | 56,5 | 56,5 |
| 2.2. Маятниковая миграция |  |  |
| 2.2.1. Проживающие в сельсовете, работающие вне сельсовета | 6,0 | 6,0 |
| 2.2.2. Проживающие вне сельсовета, работающие в сельсовете | 5,8 | 5,8 |
| III Распределение трудовых ресурсов |  |  |
| 1. Градообразующая группа |  |  |
| 1. Промышленность | 8,7 | 8,9 |
| 2. Сельское хозяйство | 1,5 | 1,6 |
| 2. Обслуживающая группа |  |  |
| 1. Торговля и общественное питание | 1,1 | 1,2 |
| 2. Просвещение и дошкольные учреждения | 1,4 | 1,5 |
| 3. Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 1,0 | 1,0 |
| 4. Культура | 0,6 | 0,6 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,4 | 0,5 |
| 3. Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве |  |  |
| 1. Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 2,7 | 2,7 |
| 2. Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 0,3 | 0,3 |
| 3. Трудоспособное население, занятое в домашнем хозяйстве | 32,2 | 31,6 |
| 4. Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | 0,3 | 0,3 |

3.2. Объёмы строительства.

3.2.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок до 32,6 кв.м/чел.

Средняя существующая жилищная обеспеченность по сельсовету составляет 21,6 кв.м/чел.

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства. К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 39,27 тыс. кв.м., ориентировочный ежегодный ввод жилья — около 2,0 тыс.кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы в границах проектирования на расчётный срок

таблица а)

| Наименование населённых пунктов | Новые жилые кварталы всего на расч.срок, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строи-тельства, га | расчётный срок, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д.Большой Кельтей | 31,0 | 15,5 | 15,5 |
| д.Верхний Тыхтем | 9,1 | 4,5 | 4,6 |
| д.Графское | 3,7 | 1,8 | 1,9 |
| с.Кутерем | 28,6 | 14,3 | 14,3 |
| д.Нижний Тыхтем | 7,4 | 3,7 | 3,7 |
| д.Новый Ашит | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| д.Родники | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| д.Чумара | 3,3 | 1,7 | 1,6 |
| Итого | 88,5 | 44,2 | 44,3 |

Распределение объёмов жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства

таблица б)

| №№ | Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир, шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | д.Большой Кельтей | 14,5 | 14,3 | 28,8 | 359 | 190 | 549 | 0,888 | 0,96 |
| 2 | д.Верхний Тыхтем | 4,46 | 4,54 | 9,0 | 100 | 60 | 160 | 0,288 | 0,30 |
| 3 | д.Гареевка | 0,70 | - | 0,70 | 20 | - | 20 | 0,020 | 0,02 |
| 4 | д.Графское | 2,10 | 0,9 | 3,0 | 59 | 12 | 71 | 0,090 | 0,10 |
| 5 | с.Кутерем | 31,81 | 13,34 | 45,15 | 566 | 175 | 741 | 1,193 | 1,29 |
|  | в том числе: -индивидуальная застройка с участкам | 14,55 | 13,34 | 27,89 | 232 | 175 | 407 | 0,544 | 0,797 |
|  | -секционная многоквар-тирная застройка | 17,26 | - | 17,26 | 334 | - | 334 | 0,649 | 0,493 |
| 6 | д.Нижний Тыхтем | 2,70 | 3,0 | 5,7 | 58 | 40 | 98 | 0,180 | 0,19 |
| 7 | д.Новый Ашит | 2,02 | 0,72 | 2,74 | 54 | 10 | 64 | 0,078 | 0,08 |
| 8 | д.Родники | 0,42 | 0,98 | 1,40 | 7 | 15 | 22 | 0,010 | 0,04 |
| 9 | д.Чумара | 3,41 | 1,49 | 4,9 | 93 | 20 | 113 | 0,147 | 0,14 |
| 10 | д.Шарипово | 0,82 | - | 0,82 | 27 | - | 27 | 0,019 | 0,02 |
|  | Всего по сс | 62,94 | 39,27 | 102,21 | 1343 | 522 | 1865 | 2,913 | 3,14 |
|  | в том числе: -индивидуальная застройка с участками | 45,68 | 39,27 | 84,95 | 1009 | 522 | 1531 | 2,264 | 2,647 |
|  | -секционная застройка | 17,26 | - | 17,26 | 334 | - | 334 | 0,649 | 0,493 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения сельсовета 3,14 тыс. чел. на расчетный срок. Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений обслуживания, принята местная система расселения. Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания. Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания в проектируемых кварталах.

Расчеты потребности в объектах местного значения по населённым пунктам сельсовета сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

На расчётный срок предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кутерем.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной и общественной инфраструктуры.

Размещение конкретных объектов обслуживания и вместимость уточняется на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов местного значения дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в населённых пунктах произведен по нормативам и исходя из демографии. Предлагается строительство дошкольных учреждений в д.Большой Кельтей, с.Кутерем и д.Верхний Тыхтем.

Проектом предлагается сохранение территорий недействующих образовательных учреждений, при улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастёт.

Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим сохраняются маршруты школьного автобуса.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 оче- редь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Размещение объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население с/с | тыс. чел. |  | 3,14 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 61 | 192 | 80/ 80 | 112/ 60 | 192 | 1,2 | д.Большой Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 452 | 570/ 570 | - | 570 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 45 | - | 45/ 45 | 45 | Встр. | с.Кутерем — в школе |
|  | Учреждения здравоохранения |  |
| 1 | Больницы | коек | 13,5 | 42 | 15/ 15 | 27/ - | 42 | - | Реконструкция сущ. |
| 2 | Поликлиника | пос./ см. | 35 | 110 | - | - | - | - | В районном центре с.Калтасы |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 6 на с/с | 6 | 5/ 5 | 1/ 1 |  |  | д.Нижний Тыхтем |
| 4 | Аптеки | объ-ект | 6 на с/с | 6 | 2/ 2 | 4/ 2 |  |  | д.Большой Кельтей с.Кутерем д.Верхний Тыхтем д.Нижний Тыхтем |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Реабилитационный центр для детей | место | по зада-нию | по зада-нию | 20 | - | 20 | - |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 502 | 216/ 216 | 286 | 502 | Встр. | с.Кутерем (ФОК) |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (центры досуга) | посет. мест | 210 | 659 | 560/ 560 | 100/ - | 660 | 0,5 | с.Кутерем |
| 3 | Библиотеки | тыс.т. | 5 | 15,7 | 35,72/ 35,72 | - | 35,72 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 942 | 692/ 692 | 250/ 100 | 942 | 2,0 | д.Большой Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем, д.Нижний Тыхтем, д.Гареевка, д.Графское, д.Новый Ашит, д.Родники, д.Шарипово |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 126 | 50/ 50 | 76/ 26 | 126 | Встр. | д.Большой Кельтей, с.Кутерем |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 22 | - | 22/ 10 |  |  | д.Большой Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем, д.Нижний Тыхтем, д.Чумара |
| 4 | Бани (сауны) | место | 7 | 22 | - | 22/ - |  |  | с.Кутерем (ФОК) |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административные учреждения | объ-ект | 1 | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Отделение связи | объ-ект | 3 на с/с | 3 | 3/ 3 | - | 3 | - | д.Верхний Тыхтем |
| 3 | Отделение банка | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 1/ 1 | 1/ 1 | 2 | Встр. | д.Большой Кельтей |
| 4 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 | 1 | - | 1/ 1 | 1 | Встр. | д.Большой Кельтей |
| 5 | ЖЭО(база) | объ- ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 1,0 | с.Кутерем |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается сохранение производственных территорий. Новые производственные площадки для предприятий малого бизнеса и складские территории предусмотрены в восточной части с.Кутерем.

В соответствие с муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий МР Калтасинский район РБ на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» проектом предусмотрена модернизация животноводческой фермы в д.НовыйАшит (СХКП «Новый путь»).

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 59,66 | 60 | 188,4 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 606,02 | 580 | 1821,2 |
|  | Итого | « | 212 | 665,68 | 640 | 2009,6 |
| 2 | Склады специализирные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра- нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 31,4 | 25 | 78,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 282,6 | 380 | 1193,2 |
|  | Итого | « | 100 | 314 | 405 | 1271,7 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 942 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 942 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 942 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 2826 |
|  | Всего территорий |  |  |  |  | 6107,3 или 0,61га |

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки. Размещение жилищно-эксплуатационной базы и пункта приёма вторсырья предусматривается в восточной части с.Кутерем.

Проектные предложения по размещению новых

производственных объектов местного значения*

таблица б)

| Населённый пункт, №№ на плане | Наименование предприятия | Проектные предложения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кутерем |  |  |  |
| 8 | Склады | Новое строительство | Расчётный срок |
| 9 | Малое предпринимательство (производство непищевой продукции) | Новое строительство | Расчётный срок |
| 10 | ЖЭО (база) | Новое строительство | Расчётный срок |
| 11 | Пункт приёма вторсырья | Новое строительство | Расчётный срок |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами; секционными жилыми домами до 5 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в пределах жилой застройки;

б)	производственные территории за пределами жилой застройки.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

* Развитие населённых пунктов в границах месторождений ОПИ уточнить и согласовать с собственниками недр на последующих стадиях проектирования.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования.

Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Инженерная подготовка территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Кельтеевского сельсовета (сел Большой Кельтей, Кутерем и деревень Верхний Тыхтем, Нижний Тыхтем, Родники, Новый Ашит, Гареевка, Шарипово, Графское, Чумара ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0 м.

Территория Кельтеевского сельсовета расположена на увалисто-холмистой равнине. В гидрологическом отношении по территории села Кутерем протекают речки Кутеремка и Каменка, в селе Большой Кельтей и д.Родники , Шарипово протекает речка Кельтей, по территории д. Верхний Тыхтем ,Нижний Тыхтем, Новый Ашит и Гареевка протекает речка Тыхтем, в д.Графское - речка Мал.Кельтей , и в д. Чумара с северо-востока река Калтаса, с юга — река Быстрый Танып. Перепад рельефа составляет 73,0÷182,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный (в существующей застройке) 3,0 тыс. и максимальный – 80,0 тысячных.

Водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. . Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с речками предусматриваются водопропускные трубы или мосты. В селе Кутерем на новой территории предусматривается подсыпка верховья оврага.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- благоустройство водотоков - 15 км

- благоустройство водоемов - 8 га

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Кельтеевского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

Основные проблемы существующей транспортной сети на территории Кельтеевского сельсовета вызваны следующими объективными факторами:

- неудовлетворительное состояние существующих дорог между населенными пунктами;

- недостаточная развитость сети пассажирских маршрутов и перевозок грузов на территории района;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние части существующих мостовых перевозок.

- наличие водной преграды – разветвленная сеть  рек и ручьев делят территорию района на части;

- большая степень износа основных фондов всех видов транспорта.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи города на расчетный срок проектирования будут осуществляться  автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет:

общая пл. дорог (тыс. м2) – 3115000, пл. дорог с твердым покрытием – 3482500, протяженность дорог с твердым покрытием – 995000 м, пл. грунтовых дорог – 8480000, протяженность грунтовых дорог – 2120000м;

Автодорога межрайонного значения – Красный Холм-Нефтекамск — дорога имеет твердое, усовершенствованное покрытие, длина участка — 48,06 км.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в  Калтасинском районе значительно ниже средней плотности по Республике, которая составляет 177 км/кв.км, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить низкий удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – всего 35,5% и значительный удельный вес дорог с переходным и низшим типом покрытия (64,5%), требующих дальнейшего совершенствования.

Транспортным обслуживанием населения в Калтасинском районе занимается Нефтекамское АТП ГУП «Башавтотранс» и 5 индивидуальных предпринимателей.

Связь с районным центром Кармаскалы и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения и рейсовыми автобусными маршрутами.

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населённых пунктов | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяжённость, км (грунтовое/ щебеночное покрытие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межрайонного значения, проходящие по нескольким районам |
| Красный Холм-Нефтекамск | Красный Холм-Нефтекамск | 41,8 | III | 41,8 |
| Межрайонного значения, проходящие в границах одного района |
| Кутерем-Калегино | Кутерем-Калегино | 16,9 | IY | 16,9 |

Железнодорожный транспорт.

Принимая во внимание «Территориальную комплексную схему градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан», в соответствии с целевой федеральной программой  по развитию транспортной инфраструктуры Российской Федерации  проектом учитывается строительство высокоскоростной железной дороги Уфа-Москва.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Ар.с. = 1,62 *370 = 1162 авт.

что составит:

1162*0,7= 813 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит: 291 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит: 58 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит: 174 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит: 291 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей: К р.с. = 1162/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей: Р р.с. = 1162/200= 6 пост.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | РС |
| Население | 2913 | 3140 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 1162 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 5 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 420 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 813 |
| В общественном центре (5%) |  | 58 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 174 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 813 |
| Мосты |  | 3 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

6.1.1 Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Кельтеевского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан осуществляется небольших котельных (котельная ЛПДС Калтасы АНУ «Транснефть», котельная школы).

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

6.1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,49 | 732 | 0,4 | 2,8 |
|  | сущ. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 84,95 | 26,25 | 2,2 | 0,3 | 2,65 | 175,2 | 0,5 | 3,0 |
|  | сущ. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 102,21 |  | 4,5 | 0,5 | 3,14 |  | 0,8 | 5,8 |
|  | сущ. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,8 | 0,6 |  |  | 0,9 | 6,3 |
|  | сущ. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,1 | 0,5 |  |  | 0,8 | 5,4 |
|  | сущ. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 11,4 | 1,4 |  |  | 5,1 | 17,8 |
|  | сущ. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |

6.2. Газоснабжение

6.2.1 Существующее положение

Газоснабжение Кельтеевского сельсовета Калтасинского района осуществляется через АГРС «Калтасы».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

6.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

6.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,49 | 732 | 0,4 | 2,8 |
|  | сущ. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 84,95 | 26,25 | 2,2 | 0,3 | 2,65 | 175,2 | 0,5 | 3,0 |
|  | сущ. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 102,21 |  | 4,5 | 0,5 | 3,14 |  | 0,8 | 5,8 |
|  | сущ. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,8 | 0,6 |  |  | 0,9 | 6,3 |
|  | сущ. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,1 | 0,5 |  |  | 0,8 | 5,4 |
|  | сущ. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 11,4 | 1,4 |  |  | 5,1 | 17,8 |
|  | сущ. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |

6.3.Водоснабжение.

6.3.1.Существующее положение.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Кельтеевский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды сельсовет относится к неблагополучным, на 25% территории показатели содержания железа и марганца в воде превышают предельно допустимых концентраций.

Негативное влияние на качество питьевой воды оказывает неудовлетворительное состояние разводящих водопроводных сетей. Ремонт и замена физически изношенных сетей проводятся в малых объемах.

Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд. Отдельные населенные пункты пользуются водой из шахтных колодцев.

с. Кутерем. В настоящий момент водоснабжение села организовано из подземного водозабора «Калиновка» родник № 347.

Водозабор «Калиновка» расположен в 300 м северо-западнее с. Кутерем, на правом склоне долины ручья Каменка, на правом борту Калинова лога. Родник каптирован. Каптаж представляет собой железобетонный резервуар цилиндрической формы объемом 25 м3. Вода из каптажа насосами подается в приемный резервуар-накопитель объемом 150 м3, расположенный в западной части с. Кутерем, откуда самотеком поступает потребителям. Насосная станция работает в автоматическом режиме. Охранная зона водозабора и приемного резервуара чистой воды ограждена металлической сеткой по ж/б и металлическим столбикам. Ее площадь составляет 0,36 га, в том числе зеленая зона – 0,22 га.

Среднесуточный дебит скважин 432 м3. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сети и объекты водоснабжения и водоотведения с. Кутерем эксплуатируются ООО «Коммунальник», которая в настоящее время является единственной ресурсоснабжающей организацией. Протяженность сетей 4,52 км, износ до 80% (3,62 км). Население с. Кутерем (4,14%) обеспечено централизованным горячим водоснабжением (без учета индивидуальной жилой застройки по району). Организовае контроль качества горячего водоснабжения.

6.3.2.Проектное решение.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-секционная многоквартирная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Водоснабжение села Кутерем предусматривается от существующего водозабора,

расположенного в 300 м северо-западнее от села. Водоснабжение проектируемой части с.Кутерем предусматривается от кольцевых сетей существующего водопровода.

Для организации централизованного водоснабжения д. Большой Кельтей, Верхний Тыхтем, Графское, Нижний Тыхтем, Новый Ашит, Родники, Чумара необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Д.Гареевка и Шарипово снабжаются водой от индивидуальных колодцев.

6.3.3.Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров в с.Кутерем принято один с расходом воды на один пожар 10 л/с, в остальных — один пожар с расходом воды 5 л/с, расход воды на внутренне пожаротушение —1 струя по 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит: с.Кутерем — (10+2,5)*3*3600/1000=135 м3/сут, для остальных населенных пунктов — (5+2,5)*3*3600/1000=81 м3/сут.

На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

6.4.1.Существующее положение.

В настоящее время в Кельтеевском сельсовете централизованная система канализации действует в с.Кутерем.

Система канализации с. Кутерем была организована в конце 1950-х годов. Сточные воды от жилой застройки отводятся самотеком в канализационную насосную станцию, расположенную на северо-восточной окраине с. Кутерем. На настоящий момент протяженность канализационных сетей – 3,83 км. Перекачку стоков осуществляет канализационная насосная станция. Стоки отводятся на биологические очистные сооружения.

Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод методом «полного окисления» органических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила с последующей дезинфекцией биологически очищенной воды гипохлоритом натрия. Сброс осуществляется в реку Кельтей. Категоряия сбрасываемых сточных вод – недостаточно очищенные. Проектная производительность – 200 м3/сут.

В остальных населенных пунктах сельсовета действует выгребная система канализации.

6.4.2.Проектное решение.

Согласно СНиП 2.04.03-85 расход сточных вод в населенных пунктах принимается по нормам водопотребления.

Проектом предлагается для обеспечения необходимой степени очистки сточных вод предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений.

Таким образом будут канализованы с. Кутерем, д.Большой Кельтей (в реконструируемые БОС с.Кутерем со сбросом очищенных сточных вод в р.Кельтей)

Остальные населенные пункты оборудуются системой септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок строительства.

Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

Таблица 1

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | д.Большой Кельтей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 960 | 250 | 240,00 | 288,00 | 29,23 | 8,12 | 240,00 | 288,00 | 2,78 | 8,33 |
| 2 | д.Верхний Тыхтем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 300 | 150 | 45 | 54 | 8,10 | 2,25 | 45 | 54 | 0,52 | 1,56 |
| 3 | д.Гареевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
| 4 | д.Графское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 100 | 125 | 12,5 | 15 | 3,38 | 0,94 | 12,5 | 15 | 0,14 | 0,43 |
| 5 | с.Кутерем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 797 | 250 | 199,25 | 239,1 | 25,82 | 7,17 | 199,25 | 239,1 | 2,31 | 6,92 |
|  | секционная многоквартирная застройка | 493 | 250 | 123,25 | 147,9 | 18,64 | 5,18 | 123,25 | 147,9 | 1,43 | 4,28 |
| 6 | д.Нижний Тыхтем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 190 | 150 | 28,5 | 34,2 | 6,16 | 1,71 | 28,5 | 34,2 | 0,33 | 0,99 |
| 7 | д.Новый Ашит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 80 | 125 | 10 | 12 | 2,70 | 0,75 | 10 | 12 | 0,12 | 0,35 |
| 8 | д.Родники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 40 | 100 | 4 | 4,8 | 1,08 | 0,30 | 4 | 4,8 | 0,05 | 0,14 |
| 9 | д.Чумара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 140 | 125 | 17,5 | 21 | 4,31 | 1,20 | 17,5 | 21 | 0,20 | 0,61 |
| 7 | д.Шарипово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 68,20 | 81,84 | 9,99 | 2,78 | 68,20 | 81,84 | 0,79 | 2,37 |
|  | Итого на расчетный срок | 3140 |  |  | 900,24 | 109,94 | 30,54 |  | 900,24 | 8,68 | 26,05 |

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Кутерем и деревни Большой Кельтей запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 2-х очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод предусмотрен в с. Кутерем предусмотрен в р. Каменка, в д. Большой Кельтей — в р. Кельтей.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Кельтеевского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35,110 кВ и выше),  распределительные сети (линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходит магистральная высоковольтная линия электропередач ВЛ 220 кВ.

Электроснабжение Кельтеевского сельсовета осуществляется по воздушным линиям 6 кВ от ПС «Кутерем» 110/6 кВ 2Тх10 МВА, ПС «Шарипово» 35/6 кВ.

| № | Нас.пункт | № фидера, ПС | №ТП | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5100 | ул. Советская |
| 2 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5101 | МТМ |
| 3 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5102 | ул. Красногвардейская |
| 4 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5103 | ул. Шоссейная |
| 5 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5104 | ул. Красногвардейская |
| 6 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5107 | пилорама |
| 7 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5108 | МТФ |
| 8 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5109 | ул. Садовая |
| 9 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5110 | ул. Центральная |
| 10 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5111 | ул. Центральная |
| 11 | Кутерем | ф. 3523 ПС «Кутерем» | 5113 | ул. Новостроевская |
| 12 | Кутерем | ф. 3523 ПС «Кутерем» | 5114 | ул. Центральная |
| 13 | Кутерем | ф. 3523 ПС «Кутерем» | 5115 | ул. Садовая |
| 14 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5119 | з/ток |
| 15 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5121 | МТФ |
| 16 | Кутерем | ф. 3513 ПС «Кутерем» | 5130 | ул. Кедровая |
| 17 | Кутерем | ф. 3523 ПС «Кутерем» | 5131 | ул. Нефтяников |
| 18 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 5132 | ул. Нефтяников |
| 19 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 5133 | ул. Нефтяников |
| 20 | Кутерем | ф. 3506 ПС «Кутерем» | 601 | ул. Нефтяников |
| 21 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 602 | больница |
| 22 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 1401 | больница |
| 23 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 1403 | ул. Нефтяников |
| 24 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 1404 | ул. Школьная |
| 25 | Кутерем | ф. 3514 ПС «Кутерем» | 1405 | ул. Набережная |
| 26 | В. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5150 | ул. Красноармейская |
| 27 | В. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5151 | АВМ |
| 28 | В. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5152 | ул. Красноармейская |
| 29 | Н. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5153 | МТФ |
| 30 | Гареево | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5155 | ул. Ленина |
| 31 | Ашит | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5156 | ул. Фрунзе |
| 32 | Шарипово | ф. 2403 ПС «Шарипово» | 5159 | ул. Вторая |
| 33 | Н. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5160 | з/ток |
| 34 | Н. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5161 | ул. Береговая |
| 35 | В. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5162 | МТФ |
| 36 | В. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5163 | з/ток |
| 37 | Шарипово | ф. 2403 ПС «Шарипово» | 5167 | ул. Первая |
| 38 | Графск | ф. 1216 ПС «Чуганак» | 5169 | МТФ |
| 39 | Графск | ф. 1216 ПС «Чуганак» | 5170 | ул. Мира |
| 40 | Н. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5180 | ул. Интернациональная |
| 41 | Н. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5181 | школа |
| 42 | Графск | ф. 1216 ПС «Чуганак» | 5185 | ул. Мира |
| 43 | Кельтей | ф. 3527 ПС «Кутерем» | 5260 | ул. Северная |
| 44 | Родники | ф. 13508 ПС «Зиминка» | 5381 | Родники |
| 45 | В. Тыхтем | ф. 3521 ПС «Кутерем» | 5458 | ул. Шоссейная |
| 46 | Чумара | ф. 2307 ПС «Хазино» | 5955 | ул. Хазинская |
| 47 | Чумара | ф. 2307 ПС «Хазино» | 5966 | ул. Центральная |

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Кельтеевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих ПС.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| № | Мощность |
| --- | --- |
| ТП1 | 1х40 кВА |
| ТП2 | 1х60 кВА |
| ТП3 | 1х40 кВА |
| ТП4 | 1х40 кВА |
| ТП5 | 1х60 кВА |
| ТП6 | 1х60 кВА |
| ТП7 | 1х60 кВА |
| ТП8 | 1х60 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

- Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ:

в с. Кутерем, проходящей через существующую усадебную застройку в южной части села, по основным улицам села;

в д. большой Кельтей, проходящей через проектируемую усадебную застройку в северной части деревни, через существующую усадебную застройку, по основным улицам деревни;

в д. Верхний Тыхтем, проходящей через существующую и проектируемую усадебную застройки в западной части деревни, по основным улицам деревни.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Кельтеевский сельсовет | 437,1019 | 1489,316 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Кельтеевского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих и проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Кельтеевский сельсовет | 627 | 2239 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов проектом  предусматривается строительство новых контейнеров узлов связи (с. Кутерем, д. Большой Кельтей).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

- на расчетный срок*	- 630 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

На территории СП Кельтеевский сельсовет насчитываются 3 промышленных объекта, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.  Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории СП Кельтеевский сельсовет являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, несанкционированные свалки, добыча нефти) и передвижные источники (автотранспортные средства, магистральная дорога).

В СП Кельтеевский сельсовет имеются производства, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Наиболее крупными из них являются: МТФ в д.Верхний Тыхтем, МТФ в д. Нижний Тыхтем, МТФ ООО «Новый Путь» д.Новый Ашит.

Проектом предлагается оснащение всех производственных предприятий газо-, пылеулавливающим оборудованием на 1 очередь строительства, что поможет сократить количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферу на 50%.

Проектом предлагается:

1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий;

2. совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

3. увеличение доли природного газа в топливном балансе; (проектируемых территорий на 1 очередь строительства и на расчетный срок)

4. внедрение централизованного отопления;

5. закрытие несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

5. оснащение всех стационарных источников газо-, пылеулавливающим оборудованием (1 очередь строительства);

6. контроль за работой автотранспорта;

7. организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

8. разработка и внедрение норм предельно допустимых выбросов по каждому предприятию и котельным;

9. создание мусоросортировочной и мусороперегрузочной станции.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер санитарно-защитной зоны | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| д.Большой Кельтей |  |
| 1 | Склады | 50 | V |
| 2 | Гаражи | 100 | IV |
| 3 | Пилорама | 50 | V |
|  | - Склады ИП Пикинена | 50 | V |
| 4 | Пилорама (недействующая) | - | - |
| 5 | Фермерское хозяйство ИП Валтиев | 50 | V |
| 6 | Мельница (закрытое) | - | - |
| 7 | МТФ | 100 | IV |
| с.Кутерем |  |
| 1 | Фермерское хозяйство ИП Шумков | 50 | V |
| 2 | ООО «Коммунальник» | 50 | V |
| 3 | Нефтесборный парк ОАО «Уралсибнефтепровод» | 100 | IV |
| 4 | Техническое обслуживание | - | - |
| д.Чумара |  |
| 1 | Пилорама ИП Загриев | 50 | V |
| д.Верхний Тыхтем |
| 1 | Зерноток | 100 | IV |
| 2 | МТМ | 50 | V |
| 3 | МТФ | 300 | III |
| д.Нижний Тыхтем |
| 1 | МТФ | 300 | III |
| 2 | Пилорама | 50 | V |
| д.Графское |
| 1 | ОТФ (закрытое) | 100 | IV |
| д.Новый Ашит |
| 1 | МТФ ООО «Новый Путь» | 300 | III |
| д.Родники |
| 1 | Мебельный цех ИП Кузнецов | 100 | IV |
| 2 | Нефтяная скважина | 300 | III |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ( в редакции ФЗ от 22.10.2013 № 282-ФЗ ) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина водоохранной зоны рек протекающих на территории сельского поселения устанавливается следующая:

| Водный объект | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Быстрый Танып | 200 | 50 | 20 |
| Река Кельтей | 100 | 50 | 20 |
| Река Кутеремка | 50 | 50 | 5 |
| Река Каменка | 50 | 50 | 5 |
| Река Тыхтем | 100 | 50 | 20 |
| Река Ташелга | 50 | 50 | 5 |
| Река Малый Кельтей | 100 | 50 | 20 |
| Река Красный Ключ | 50 | 50 | 5 |
| Река Калтаса | 100 | 50 | 20 |
| Река Каменный Ключ | 50 | 50 | 5 |
| Река Юраза | 50 | 50 | 5 |
| Река Линер | 50 | 50 | 5 |
| Река Берёзовка | 100 | 50 | 20 |
| Река Малый Кельтей | 50 | 50 | 5 |
| Река Аргыш | 50 | 50 | 5 |
| Река Ближний Лог | 50 | 50 | 5 |
| Река Юсуп | 50 | 50 | 5 |
| Река Морзаш | 50 | 50 | 5 |
| Река Чёрный | 50 | 50 | 5 |
| Река Светлый Ключ | 50 | 50 | 5 |
| Река Суелга | 50 | 50 | 5 |
| Река Кумзелга | 50 | 50 | 5 |
| Озеро Медведь | --- | 50 | 20 |
| Озеро Кривое | --- | 50 | 20 |
| Озеро Сосновое | --- | 50 | 20 |
| Озеро Мочище | --- | 50 | 20 |
| Озеро Круглое | --- | 50 | 20 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
          4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
           6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
          7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований стоительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

-    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

-    осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: защита от  подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Согласно ст. 3.1 СНиП 2.06.15-85: Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Согласно СНиП 2.04.02-84*САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84*

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.)Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СНиП     2.04.02-84*:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СНиП 2.04.02-84*.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СНиП 2.04.02-84*, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

Проектом предусматривается:

а) закрытие скотомогильников населенных пунктов;

б) закрытие несанкционированных салок населенных пунктов с последующей рекультивацией территории;

в) усовершенствование существующих скотомогильников.

7.3 Охрана почв.

Проектом предлагается закрыть на расчетный срок все существующие   несанкционированные свалки ТКО.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок (полигона) осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок (полигона) засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удобрений. Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.                     На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

7.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

###### В Калтасинском районе разработан Проект генеральной схемы очистки территории муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан разработан обществом с ограниченной ответственностью «Технология консалтинг».

Генеральная схема направлена на решение указанных мероприятий и разработана на расчетный срок 20 лет (до 2032 года), с выделением I очереди мероприятий на 5 лет. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений.

Полигон ТБО ГУП «Табигат» РБ (первая очередь) с. Калтасы Калтасинского района РБ введен в эксплуатацию в 2009 году. Вместимость объекта (по проекту): 158740 м3 или 34922,8 тонн. Проектная мощность: 22677 м3/год или 4988, 94 т/год.

Полигон ТБО ГУП «Табигат» РБ с. Калтасы начиная с 17.04.2013 г. арендуется ООО «ЖилВодСервис» у ГУП «Табигат» РБ со сроком аренды: 3 года.

Начиная с вышеуказанного срока предприятия и учреждения Калтасинского района договора по размещению и утилизации (захоронению) отходов производства и потребления начинают заключать с ООО «ЖилВодСервис», до этого заключали договора с ГУП «Табигат» РБ.

Генеральным планом СП Кельтеевский сельсовет в соответствии с Государственной программой "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61), «Схемой территориального планирования МР Калтасинский район Республики Башкортостан» предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на 1 очередь (ближайшие 5 лет);

- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТКО;

- вывоз ТКО на действующий полигон с последующей переработкой на проектируемом мусороперерабатывающем заводе;

- рекультивация существующих свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В данной таблице расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | расчетный срок |  | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 597 | 900 | 2826 |
| от прочих жилых домов | 300 | 942 | 1100 | 3454 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 879 | 1400 | 4396 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | 2000 | 6280 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 16 | 8 | 25 |
| Итого |  | 2434 |  | 16981 |

Жидких отходов  - 17 тыс.л. – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде. Твердых отходов – 2,4 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации сельского поселения.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

###### В Калтасинском районе организацией, выполняющий функции по сбору, вывозу, сортировке и размещению отходов, а также эксплуатирующий и содержащий полигон, который используется для утилизации твердых бытовых отходов, является Общество с ограниченной ответственностью «ЖилВодСервис».

Основными отходообразующими отраслями являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

3,14 т.чел.х 50 кг/год = 0,157 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

В настоящее время в СП Кельтеевский сельсовет образуется ориентировочно 2,258 тыс. т /год твердых коммунальных отходов, из которых на утилизацию идет ориетировочно 0,146 тыс т/год ( металл, часть бумаги, стекла, резины), остальной объем идет на захоронение на существующие сельские свалки ТКО.

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 2,4 тыс. т/год отходов на утилизацию направлять не менее 0,157  тыс. т/год, а на захоронение-0,06  тыс. т/год

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((1,256х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 15 контейнеров  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((0,081х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 2 бункера.

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населеный пункт (7 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=2 мусоровоза.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

В соответствии с мероприятиями предложенными в схеме территориального планирования МР Калтасинский район РБ, основными направлениями развития транспортного комплекса Калтасинского района являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

- организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Кельтеевского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Кельтеевского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

  - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Кельтеевском сельсовете Калтасинского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории СП Кельтеевский сельсовет от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Калтасинского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Калтасинский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Калтасинском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории СП Кельтеевский сельсовет от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе по функциональному использова-нию: | га/ % | 42412,7/ 100,0 | 42412,7/ 100,0 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 802,5/ 1,9 | 1016,1/ 2,4 |
| 1.1.1 | д.Большой Кельтей | га | 236,3 | 317,4 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 31,0 |
| 1.1.2 | д.Верхний Тыхтем | « | 65,0 | 80,7 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 9,1 |
| 1.1.3 | д.Гареевка | « | 29,1 | 30,5 |
| 1.1.4 | д.Графское | « | 67,2 | 67,2 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 3,7 |
| 1.1.5 | с.Кутерем | « | 184,8 | 252,4 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 28,6 |
| 1.1.6 | д.Нижний Тыхтем | « | 63,0 | 80,7 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 7,4 |
| 1.1.7 | д.Новый Ашит | « | 36,0 | 55,5 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 3,0 |
| 1.1.8 | д.Родники | « | 12,5 | 23,1 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 2,4 |
| 1.1.9 | д.Чумара | « | 76,5 | 76,5 |
|  | -в том числе новые жилые кварталы | « | - | 3,3 |
| 1.1.10 | д.Шарипово | « | 32,1 | 32,1 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы | « | - | 88,5 |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | га/ % | 41610,2/ 98,1 | 41396,6/ 97,6 |
| 1.3.1 | -леса | га | 28114,1 | 28114,1 |
| 1.3.2 | -водоёмы | « | 50,3 | 50,3 |
| 1.3.3 | -территории производст-венных предприятий за чертой населённых пунктов | « | 63,9 | 69,5 |
| 1.3.4 | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 8,7 | 10,8 |
| 1.3.4 | -прочие | « | 13373,2 | 13151,9 |
| 2 | Население всего по с/с | тыс. чел. | 2,913 | 3,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | д.Большой Кельтей | « | 0,888 | 0,96 |
| 2.2 | д.Верхний Тыхтем | « | 0,288 | 0,30 |
| 2.3 | д.Гареевка | « | 0,020 | 0,02 |
| 2.4 | д.Графское | « | 0,090 | 0,10 |
| 2.5 | с.Кутерем | « | 1,193 | 1,29 |
| 2.6 | д.Нижний Тыхтем | « | 0,180 | 0,19 |
| 2.7 | д.Новый Ашит | « | 0,078 | 0,08 |
| 2.8 | д.Родники | « | 0,010 | 0,04 |
| 2.9 | д.Чумара | « | 0,147 | 0,14 |
| 2.10 | д.Шарипово | « | 0,019 | 0,02 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | 62,94/ 1343 | 102,21/ 1865 |
| 3.4 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.4.1 | д.Большой Кельтей | « | 14,5/ 359 | 28,8/ 549 |
| 3.4.2 | д.Верхний Тыхтем | « | 4,46/ 100 | 9,0/ 160 |
| 3.4.3 | д.Гареевка | « | 0,70/ 20 | 0,70/ 20 |
| 3.4.4 | д.Графское | « | 2,10/ 59 | 3,0/ 71 |
| 3.4.5 | с.Кутерем | « | 31,81/ 566 | 45,15/ 741 |
|  | в том числе: -индивидуальная застройка с участкам | « | 14,55/ 232 | 27,89/ 407 |
|  | -секционная многоквартирная застройка | « | 17,26/ 334 | 17,26/ 334 |
| 3.4.6 | д.Нижний Тыхтем | « | 2,70/ 58 | 5,7/ 98 |
| 3.4.7 | д.Новый Ашит | « | 2,02/ 54 | 2,74/ 64 |
| 3.4.8 | д.Родники | « | 0,42/ 7 | 1,4/ 22 |
| 3.4.9 | д.Чумара | « | 3,41/ 93 | 4,9/ 113 |
| 3.4.10 | д.Шарипово | « | 0,82/ 27 | 0,82/ 27 |
| 3.5 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 39,27/ 522 |
| 3.5.1 | д.Большой Кельтей | « | - | 14,3/ 190 |
| 3.5.2 | д.Верхний Тыхтем | « | - | 4,54/ 60 |
| 3.5.3 | д.Гареевка | « | - | - |
| 3.5.4 | д.Графское | « | - | 0,9/ 12 |
| 3.5.5 | с.Кутерем | « | - | 13,34/ 175 |
|  | в том числе: -индивидуальная застройка с участкам | « | - | 13,34/ 175 |
|  | -секционная многоквартирная застройка | « | - | - |
| 3.5.6 | д.Нижний Тыхтем | « | - | 3,0/ 40 |
| 3.5.7 | д.Новый Ашит | « | - | 0,72/ 10 |
| 3.5.8 | д.Родники | « | - | 0,98/ 15 |
| 3.5.9 | д.Чумара | « | - | 1,49/ 20 |
| 3.5.10 | д.Шарипово | « | - | - |
| 3.6 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 21,6 | 32,6 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 80/ 27 | 192/ 61 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 570/ 196 | 570/ 182 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 692/ 238 | 942/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 560/ 192 | 660/ 210 |
| 4.5 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 216/ 74 | 502/ 160 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог - всего: | км | - | 186,5 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | - | 1162 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 900,24 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | м3/сут | - | 900,24 |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | - | 1489,316 |
| 6.4 | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | - | 17,8 |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 8099,36 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | - благоустройство водотоков | км |  | 15 |
|  | - благоустройство водоемов | га |  | 8 |
| 8 | Ориентировочная стоимость стр.-ва (жилищное стр.-во и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 2748,9 |

Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам

Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

| Населённый пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), права | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большой Кельтей | 02:29:090501:24 | 11,4 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Большой Кельтей | 02:29:000000:2583 | 15,6 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Большой Кельтей | 02:29:000000:2584 | 43,1 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Большой Кельтей | 02:29:090701:7 | 11 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Категория не установлена | Малоэтажное строительство |
| Кутерем | 02:29:090402:65 | 15,8 | Земли населенных пунктов | 3,1 | муниципальная | Для ведения гражданами садоводства и огородничества | Малоэтажное строительство |
| Кутерем | 02:29:090402:77 | 6,2 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Категория не установлена | Малоэтажное строительство |
| Кутерем | 02:29:020702:128 | 19,8 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Кутерем | 02:29:020702:38 | 6,5 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Кутерем | 02:29:020703:11 | 19,3 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Верхний Тыхтем | 02:29:100501:169 | 15,7 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Категория не установлена | Малоэтажное строительство |
| Нижний Тыхтем | 02:29:100601:39 | 4,7 | Земли населенных пунктов | 1,16 | муниципальная | Категория не установлена | Малоэтажное строительство |
| Нижний Тыхтем | 02:29:100601:40 | 13,0 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Новый Ашит | 02:29:100602:4 | 1,2 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Новый Ашит | 02:29:100602:5 | 16,0 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Новый Ашит | 02:29:100602:7 | 2,3 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Гареевка | 02:29:100901:128 | 1,4 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Пастбища (Земли сельскохозяйственного назначения) | Малоэтажное строительство |
| Родники | 02:29:100601:9 | 8,7 | Земли населенных пунктов | 0,93 | муниципальная | Категория не установлена | Малоэтажное строительство |
| Родники | 02:29:100601:4 | 1,9 | Земли населенных пунктов | 1,6 | муниципальная | Категория не установлена | Малоэтажное строительство |
|  | Итого: | 213,6 |  |  |  |  |  |

Баланс земель сельскохозяйственного назначения

| по СП Кельтеевский сельсовет Категория земель | Сущ. положение | Расчётный срок проект |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18610,2 | 18465,6 |
| Земли населенных пунктов | 802,5 | 1016,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 814,0 | 814,0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| Земли лесного фонда | 22120 | 22051 |
| Земли водного фонда | 66,0 | 66,0 |
| Земли запаса | 0 | 0 |
| ИТОГО по сельсовету | 42412,7 | 42412,7 |

Мелиоративные системы на территории сельсовета отсутствуют.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.